## Slide 1
Уразбаев Т.Р.
Ведущий инженер-геофизик, ООО «ИНГОРТЕХ»
Трофимов А.В.
к.т.н., Заместитель директора департамента по исследованиям и разработкам, ООО «Институт Гипроникель»
Прогнозирование участков концентрации напряжений в массиве горных пород по данным скоростей распространения продольных волн в процессе регионального прогноза удароопасности микросейсмическим методом

## Slide 2
В процессе эксплуатации горного массива, который подвергается воздействию различных внешних факторов, таких как взрывные работы, бурение и другие технологические процессы, происходит постоянное перераспределение горного напряжения.
Это воздействие является одной из главных причин динамических процессов, таких как горные удары, землетрясения и другие сейсмические явления. Поскольку распределение горного напряжения в массиве носит неравномерный характер, прогнозирование его проявлений становится сложной задачей, особенно в условиях постоянных изменений напряженно-деформированного состояния массива.
Краткое описание проблематики
Рисунок 1. Техногенные взрывы, произведённые
во 2 квартале 2024 года

## Slide 3
Для решения этой задачи, а именно - оперативности определения геодинамической ситуации на руднике, предлагаем использовать зависимость распространения в массиве скорости продольных волн от плотности горного массива, а значит, и от его напряженно-деформированного состояния. В качестве инициатора продольных волн предлагается использовать техногенные промышленные взрывы и крупные сейсмособытия, выполняющиеся и происходящие во время отработки рудника.
В качестве «индикаторных» направлений отслеживания изменения интервальных скоростей были взяты середины кратчайшего пути между сейсмопавильонами. Далее, были отобраны взрывы, которые были зарегистрированы на, как можно, большем количестве сейсмопавильонов. Рассчитаны и построены несколько пространственных моделей распределения скоростей продольных волн в массиве для разных временных интервалов, наложены произошедшие в соответствующие периоды сейсмособытия.
Рисунок 2. «Индикаторные» точки отслеживания интервальных скоростей продольных волн
Описание методики

## Slide 4
На рисунке 2 представлена пространственная модель распространения скорости продольных волн, рассчитанная по взрыву, произошедшему 7 апреля 2023 года.
Было отмечено следующее – произошедшие сейсмособытия практически огибают зону скорости продольных волн от около 6000 метров в секунду. Более крупные сейсмособытия (от 1000 Дж), также произошли в зонах более 6000 метров в секунду.
Описание методики
Рисунок 3. Рассчитанные интервальные скорости продольных волн от 7 апреля 2023 года.
Нанесены произошедшие сейсмособытия от 6 до 8 апреля 2023 года.

## Slide 5
Практическое применение методики
Рисунок 4. Схема взаимосвязи между близости времени расчета прохождения продольных волн между сейсмопавильонами к времени возникновения сейсмособытия, и удаленности точки отслеживания к месту проявления сейсмособытия.
Участок рудника подвергался внешнему воздействию (например, отработка массива, другие факторы), что привело к перераспределению горного напряжения.
Напряженные участки горного массива были идентифицированы через отслеживание скоростей продольных волн между сейсмопавильонами. В некоторых из этих участков произошли сейсмические события, возможно, в тот момент, когда прочность горных пород была превышена.
После сейсмических событий массив горных пород «разгружался», что подтверждается значительным падением скорости прохождения продольных волн.

## Slide 6
Практическое применение методики
Рисунок 5. Исследуемый участок рудника. Разрез -955 м.
Рисунок 6. Сравнительный график изменения скорости продольных волн между сейсмопавильонами и произошедшими сейсмособытиями.

## Slide 7
Для того, чтобы оценить практическую пользу методики прогнозирования участков концентрации напряжений в массиве горных пород, были отобраны 11 наиболее крупных сейсмособытий, произошедших за 2024 год на руднике.
7 из 11-ти удалось спрогнозировать за день, до их проявления, 4 – не удалось спрогнозировать в связи с острой зависимостью от конфигурации сейсмосети и наличия взрывного воздействия достаточной мощности для регистрации наибольшим количеством сейсмопавильонов.
Таким образом, данная методика может быть использована в качестве дополняющей основные методы регионального прогноза удароопасности микросейсмическим методом.
Практическое применение методики
Таблица 1. Исследуемые крупные сейсмособытия
Дата и время сейсмособытия | Дата расчета скоростных характеристик | Энергия исследуемого сейсмособытия | Высотная отметка расчета скорости | Высотная отметка сейсмособытия | Скорость в координатах сейсмособытия
13.08.2024 16:01 | 11.08.2024 | 244695 Дж | -761,5 м | -723,1 м | 5968,7 м/с
11.08.2024 22:44 | 10.08.24 | 80366 Дж | -761,5 м | -559,6 м | 6040 м/с
05.05.2024 22:41 | 03.05.2024 | 28415 Дж | -868 м | -973,2 м | вне зоны
12.03.2024 17:56 | 10.03.2024 | 22570 Дж | -880,2 м | -880,2 м | 6206 м/с
04.06.2024 11:27 | 03.06.2024 | 19619 Дж | -896 м | -922,2 м | 6093 м/с
21.04.2024 13:24 | 20.04.2024 | 16967 Дж | -883,1 м | -883,1 м | вне зоны
01.05.2024 10:14 | 30.04.2024 | 15109 Дж | -870,1 м | -870,1 м | 6178 м/с
23.05.2024 20:46 | 22.05.2024 | 13691 Дж | -815 м | -815 м | вне зоны
24.02.2024 9:20 | 23.02.2024 | 11685 Дж | -886,1 м | -886,1 м | 5856 м/с
29.05.2024 22:24 | 28.05.2024 | 11415 Дж | -885 м | -913,6 м | вне зоны
30.05.2024 23:48 | 29.05.2024 | 11286 Дж | -868 м | -941,7 м | вне зоны

## Slide 8
Крупное сейсмособытие произошло в пределах прогнозной зоны удароопасности по критерию F, что объясняется его расположением в непосредственной близости от зоны работ, а также предыдущей сейсмоактивностью массива. Также следует учитывать близость тектонического нарушения.
Удалось спрогнозировать участок концентрации напряжений в массиве горных пород по данным скоростей распространения продольных волн. Это также обусловлено тем, что сейсмособытие произошло в непосредственной близости от точки отслеживания скоростей.
Сейсмособытия малой энергии, произошедшие в местах с отсутствием сейсмоактивности до 1 мая, не позволили сформировать прогнозную зону по критерию F, в то время как данные о скоростях продольных волн указали на участки концентрации напряжений. Это подтверждает, что использование микросейсмического метода для прогнозирования концентрации напряжений может дополнить информацию о напряженно-деформированном состоянии массива, особенно в случаях малой сейсмической активности
Практическое применение методики
Рисунок 7. Прогнозирование участков концентрации напряжений в массиве горных пород по данным скоростей распространения продольных волн в процессе регионального прогноза удароопасности микросейсмическим методом.
Крупное сейсмособытие от 1 мая 2024 года.

## Slide 9
Контакты
Уразбаев Т.Р.
Ведущий инженер-геофизик, ООО «ИНГОРТЕХ», г. Екатеринбург
UrazbaevTR@ingortech.ru
Тел: +7 (999)-566-20-53
Трофимов А.В.
к.т.н., Заместитель директора департамента по исследованиям и разработкам, г. Санкт-Петербург
TrofimovAV@nornik.ru
Тел: +7 (921)-849-41-11